## Slide 1: Servicio de VPN L2 Múltiple
Descripción
  Conectividad Ethernet de nivel 2 entre instituciones conectadas a PdPs diferentes, permitiendo extender un rango de vlans cualesquiera entre ellas, de manera transparente para el backbone. De este modo, las propias instituciones serán capaces de administrar sus propios identificadores de vlans.
  Modalidad del servicio
    Acceso compartido: a través de una tercera institución
    Acceso dedicado
  Requisitos y parámetros
    Instituciones estén conectadas a un switch
    Rango vlans de cliente: c-vlans
    Vlan de servicio: s-vlan

## Slide 2: Servicio VPN L2 Múltiple: Caso de uso 1
802.1Q Trunk
Acceso
Router
PdP
Switch PdP
Institución B
Core
QinQ Trunk
Switch
S-vlan 500
C-vlan 501, 502
C-vlan-range 501-510
Institución C
Switch
Institución A
  Acceso compartido Institución A
  Acceso dedicado Institución C

## Slide 3: Servicio VPN L2 Múltiple: Caso de uso 2
Acceso
Institución A
Acceso
Switch PdP
S-vlan 100
C-vlan-range 200-250
Institución B
Switch PdP
  Acceso dedicado Institución A
  Acceso dedicado Institución B

## Slide 4: Servicio VPN L2 Múltiple
  Solicitar el servicio