## Slide 1: Ethernet:
De 2,94 Mbps a 1000 Mbps en 25 años
Rogelio Montañana
rogelio.montanana@uv.es
Universidad de Valencia

## Slide 2: Sumario
Historia
Nivel físico
Funcionamiento
Futuro

## Slide 3: Historia: Precursores
1970: Alohanet en Hawaii (Abramson)
Red broadcast en estrella (radioenlaces)
Dos canales UHF de 100 KHz / 9,6 Kbps:
  Canal descendente un solo emisor
  Canal ascendente compartido 3 estaciones; Aloha puro, mas tarde Aloha ranurado. Normalmente más eficiente que MDF.

## Slide 4: Historia: Alohanet

## Slide 5: Historia: Rendimiento de Aloha
Suponiendo distribución de Poisson:
  Aloha puro: max. 18,4% al 50% de utilización
    A 10 Mbps: 1,84 utiles + 3,16 colisiones
  Aloha ranurado: 36,8% al 100% de utilización
    A 10 Mbps: 3,68 utiles + 6,32 colisiones
Pero el tráfico es auto-similar (fractal), no Poisson, no aleatorio -> mas rendimiento.
Aloha ranurado usado en GSM y satélites.

## Slide 6: Historia: Ethernet experimental
1970: Robert Metcalfe (MIT) empieza tesis en Harvard(optimización Aloha)
1972: Metcalfe llega a Xerox PARC; se le encarga diseñar la red del laboratorio
22/5/1973: Ethernet experimental (Metcalfe y David Boggs): 2,94 Mbps, 1,6 Km, direcc. 8 bits, CRC 16 bits, PUP, predecesor XNS.
1976: Metcalfe y Boggs publican artículo

## Slide 7: Historia: alianza DIX
1976: Nueva división para PCs y EN (X-wire)
Arquitectura distribuida, opuesta a SNA.
1979: Consorcio DEC-Intel-Xerox: filosofía abierta
Vuelta al nombre Ethernet y paso a 10Mbps
1980: DIX publica EN v 1.0 (v 2.0 en 1982)

## Slide 8: Historia: estandarización
1980: creación del proyecto IEEE 802
DIX intenta ‘imponer’ EN a 802
Tres propuestas, tres subcomités:
  802.3: CSMA/CD (DIX)
  802.4: Token Bus (General Motors)
  802.5: Token Ring (IBM)

## Slide 9: Historia: estandarización
1983: 802.3 aprueba CSMA/CD con una ‘pequeña’ modificación respecto a EN DIX: Campo tipo reemplazado por longitud
Xerox desplaza campo tipo (>1536) para que pueda coexisitir EN DIX con 802.3
En 802.3 tipo especificado en cabecera LLC (802.2) usando 4 campos / 8 bytes.

## Slide 10: Historia: estandarización

## Slide 11: Historia: estandarización
Formato DIX:
  TCP/IP, DECNET Fase IV, LAT (Local Area Transport), IPX
Formato 802.3/LLC:
  Appletalk Fase 2, NetBIOS, IPX

## Slide 12: Historia: estandarización
En 1997 el grupo de trabajo 802.3x (Control de flujo para Ethernet Full Duplex) aprueba campo tipo/longitud
La asignación de números de tipo pasa de Xerox a IEEE (ver p. ej. RFC1700)

## Slide 13: Historia: medios físicos
1980: sólo ‘thickwire’ (10BASE5)
1982: aparece ‘thinwire’ (RG58)
1985: se estandariza 10BASE2
1984: primeros productos en fibra
1989: se estandariza FOIRL (Fiber Optic Inter Repeater Link).
1993: se estandariza 10BASE-F.

## Slide 14: Historia: medios físicos (UTP)
1984: AT&T pierde monopolio por juicio
1985: Ethernet sobre cable UTP (Synoptics)
1985: Sist. de cableado (DEC, IBM, AT&T)
1987: se estandariza StarLAN (1BASE5)
1990: se estandariza 10BASE-T
1991: primer estándar de cableado estructurado: EIA/TIA 568.

## Slide 15: Historia: puentes/conmutadores
1984: Primeros puentes comerciales (DEC)
1990: Estándar 802.1D (puentes transp.)
1992: Primeros conmutadores (Kalpana)
1993: Productos Full Dúplex
1997: Estándar 802.3x (control de flujo FD)
1997: Draft 802.1Q (VLANs) y 802.1p (prioridades)

## Slide 16: Historia: Fast Ethernet
1988: Van Jacobson obtiene 8 Mbps TCP
1992: Grand Junction inventa FE
1992: IEEE crea gurpo estudio alta velocidad Dos propuestas:
  Ethernet x 10 (CSMA/CD):
  Nuevo protocolo MAC:
1995: Estándar 802.3u (FE). Nivel físico basado en FDDI.
100VG-AnyLAN (802.12)
Fast Ethernet

## Slide 17: Historia: Gigabit Ethernet
Repite experiencia de FE. Equipo parecido
Oct. 1995: Se crea grupo estudio GE
3/1997: se separa 1000B-T del resto de GE
29/6/1998: Estándar 802.3z (GE) Nivel físico basado en Fiber Channel 800 Mbps
3/1999: Previsible aprobación de 802.3ab (1000BASE-T)

## Slide 18: Nivel físico: cables cobre (UTP)
7/91: se aprueba UTP cat. 3 y 4
8/91: se aprueba UTP cat. 5
Categoría 5 en revisión: C5 Enhanced (C5E) en TIA/EIA, actualización C5 en ISO/IEC
Se calcula que 10% de C5 instalado no soporta 100/1000 Mbps (conectores)
Cat. 6 y 7 en desarrollo

## Slide 19: Nivel Físico: cables cobre (UTP)

## Slide 20: Nivel físico: codificación

## Slide 21: Nivel físico: Fibra óptica EN y FE
EN : LED 1ª ventana, 2km (850 nm)
FE : LED 2ª vent., 2km (1310 nm) (de FDDI)
EN y FE: alcance limitado por aten. (dB/Km)
Diferente longitud de onda:
  No autonegociación
  Haz invisible en FE (infrarrojo lejano)

## Slide 22: Nivel físico: Fibra óptica GE
Láser 1ª y 2ª ventana
  1ª vent. (MM) bajo costo (VCSEL) corto alcance(275-550m)
  2ª: vent, (MM y SM) mayor costo (3x), mayor alcance (550m-5km)
Láser VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) más barato que LEDs 2ª ventana

## Slide 23: Nivel físico: F. O. Multimodo (GE)
GE MM alcance limitado por dispersión (inverso ancho de banda modal, MHz*km)
Ancho de banda:
  Mayor en 2ª que en 1ª vent.
  Mayor en 50/125 que en 62,5/125
  Notable diferencia según calidad de fibra
No todas las fibras son iguales:
  valores estándar superados por fabricantes

## Slide 24: Nivel físico: F. O. multimodo

## Slide 25: Nivel físico: F. O. Multimodo
Fibra 50/125 mejor que 62,5/125 para GE, pero peor para EN y FE (equipos menos preparados). Considerar base instalada y usos
Nuevo estándar 100BASE-SX (VCSEL) a finales 1998; menor costo que 100BASE-FX, permite extender fibra hasta el puesto de trabajo (300m).

## Slide 26: Nivel físico: topología
EN y FE: Fundamental no superar 512 bits de retardo máximo (colisiones tardías)
GE: 4096 bits de retardo máximo (trama ampliada a 512 bytes con ‘extensión de portadora’).
Diámetro max: EN 4 Km , FE 412 m, GE 330 m

## Slide 27: Nivel físico: topología
Dos sistemas de verificación:
  Modelo 1: ‘menu del día’ (reglas genéricas)
  Modelo 2: ‘a la carta’ (cálculo detallado)
En la mayoría de los casos basta el modelo 1. Para el modelo 2 hace falta sumar el retardo de cada componente (repetidor, cable. etc.) tomando valores estándar o del fabricante.

## Slide 28: Nivel físico: Full Dúplex
Full Duplex: doble capacidad, no CSMA/CD
Solo posible si:
  Dos estaciones (p. ej. host-switch, sw-sw)
  Medio FD (p. ej. 100BASE-T)
  Ambos equipos/transceivers capaces
Sin limitación de distancia por colisiones
Ej.: GE hasta 110 Km con SM (Nbase)

## Slide 29: Nivel físico: Full Dúplex
Suprime MAC, por tanto mas sencillo de implementar (mas barato) que HD
Modo normal de funcionamiento de GE (evita problema de distancias)
Pero: Menor ventaja de lo que parece (generalmente solo útil en servidores y conmutadores)

## Slide 30: Nivel físico: fiabilidad
Según 802.3 BER (Bit Error Rate) <10-8
Una buena instalación: BER < 10-12
A 10 Mbps menos de una trama errónea/día
Errores CRC normalmente despreciables. Por esto Ethernet es CLNS (LLC tipo 1)
Pero: si hay errores/problemas el rendimiento decae con rapidez (ver RMON).

## Slide 31: Rendimiento: caracterización de tráfico
Tipo 1: 100% pequeños:
  telnet con eco remoto, VoIP (100-200 bytes)
Tipo 2: 50% pequeños / 50% Grandes:
  FTP, HTTP (ACK del TCP)
Tipo 3: 99% Grandes:
  Flujos UDP (video MPEG/H.263)
Normalmente mezcla de varios tipos
Paquete promedio 534 bytes

## Slide 32: Rendimiento: Colisiones
Evento normal en CSMA/CD. Conviene minimizarlas ya que reducen rendimiento .
Si Poisson y todas las tramas 64 bytes Ethernet = Aloha ranurado -> 38% max
Pero:
  No todas las tramas tienen 64 Bytes
  Tráfico LAN no es Poisson

## Slide 33: Rendimiento: colisiones
Como reducirlas:
  Aumentar tamaño de tramas: con 64 bytes riesgo de colisión todo el tiempo, con 1518 solo el 4%.
  Reducir número de estaciones; menos estaciones menos caos.
  Minimizar distancias entre servidores; si la ‘distancia’ es 256 bits el riesgo solo esta en los primeros 32 bytes

## Slide 34: Rendimiento: colisiones
A igual topología colisiones EN < FE << GE.
Ejemplo: dos estaciones conectadas a un mismo hub con 100 m de cable cada una
  EN: 25 bytes (4%)
  FE: 39 bytes (7%)
  GE: 457 bytes (86%)

## Slide 35: Rendimiento: colisiones
¿Cuando es excesivo el número de colisiones?
  Si todas las tramas son de 64 bytes, hay muchos emisores y todos estan a la distancia máxima es normal que haya muchas colisiones (hasta un 30- 50%) cuando el tráfico es elevado.
  Si todas las tramas son de 1500 bytes no deberían superar el 5% del tiempo.

## Slide 36: Reparto equitativo en Ethernet (o mas bien reparto no equitativo)
Problemas principales
  Emisores de tramas grandes consiguen mas proporción del ancho de banda (solo compiten en los primeros 64 bytes).
  Efecto captura: emisores rápidos capturan el canal durante mas tiempo que los lentos. Consecuencia del retroceso exponencial binario (BEB).

## Slide 37: Rendimiento: Efecto captura
Impensable en tiempos de Metcalfe (máquinas demasiado lentas)
Considerado un ‘bug’ de diseño del retroceso exponencial binario
Alternativa: BLAM (Binary Logarithmic Arbitration Method) en estudio por 802.3w
Chip de IBM con BLAM integrado

## Slide 38: Rendimiento: planificación
¿Cuando debo aumentar la capacidad de mi Ethernet?
  Hay que deducirlo del tráfico, no de las colisiones
  Medir tráfico en puntos clave (p. ej. RMON); tomar valores cada 15 minutos y calcular promedios

## Slide 39: Rendimiento: planificación
Conviene aumentar la red si:
  Se supera el 50% durante 15 minutos, o
  Se supera el 20-30% durante una hora, o
  Se supera el 10-20% durante 8 horas
Un 100% de ocupación durante un minuto no justifica un aumento de capacidad (salvo si hay tráfico en tiempo real)

## Slide 40: Rendimiento: planificación
Antes de comprar hardware estudiar posibles optimizaciones:
  Cambiar la topología para distribuir tráfico de forma mas homogénea
  Ubicar equipos donde mas se aprovechen
Intentar optimizar para la situación crítica (la hora punta)

## Slide 41: Rendimiento: planificación
EN o FE compartida es una vía a extinguir, solo interesante hoy en redes pequeñas
Ventajas:
  Rendimiento
  Distancia
  Efecto captura
Costo de red conmutada cada vez mas próximo al de red compartida

## Slide 42: Rendim.: precio puertos (Kpts)

## Slide 43: Rendimiento: planificación
Los emisores en fibra FE y GE seguirán siendo mas caros que en cobre (x2), aun con el uso de VCSEL
Las alternativas (ATM,...) parecen cada vez menos atractivas
  Mayor costo, mayor complejidad
  Menor fiabilidad, menor rendimiento (frente a FE FD o GE FD), menor escalabilidad

## Slide 44: Rendimiento: planificación
Para backbone considerar:
  FE conmutada Full Dúplex
  Agregación de varias FE FD (802.3ad)
  GE FD
  Agregación de varias GE FD

## Slide 45: Rendimiento: planificación
Para servidores considerar:
  FE conmutada Full Dúplex
  Agregación de varias FE FD (802.3ad)
  GE FD (buffered repeater)
  GE conmutada FD

## Slide 46: Rendimiento: planificación
Para el puesto de trabajo considerar:
  EN conmutada FD
  FE conmutada FD
  GE FD (buffered repeater) cuando 1000BASE-T

## Slide 47: Futuro:
“La predicción es una tarea difícil, especialmente cuando se trata del futuro”
Niels Bohr

## Slide 48: Futuro: QoS en Ethernet
Desarrollos (draft) en 802.1p (y 802.1Q)
Esquema de prioridades como Token Ring; mas bien CoS que QoS.
Quizá solo útil en redes conmutadas. Requiere cambios en software y NICs
Necesidad de acompañar políticas de uso (sistema de contabilidad/facturación).
Dudosa utilid. en LAN (sobredimensionar)

## Slide 49: Futuro: 10 Gbps Ethernet
Desarrollos ya en marcha
Nivel físico basado en OC-192 (9,95 Gbps)
Sistema de codificación ¿quizá 8B/10B?
Intención de implementar también en cobre (¿UTP 25 pares?)
¿Quizá solo FD?
Posible alternativa a ATM y SDH en WAN (menos overhead)

## Slide 50: Futuro: Dentro de 25 años (2023):
¿ TE (Terabit Ethernet) ?
Problemas:
  Latencia
  Buffers / control de flujo
  Tamaño de trama >1500 (¿como?)
  Notación:
    1000000BASE-X, o
    106BASE-X